Phénomènes de diffusion

---
Loi de Fick
Adolf Fick (1829-1901)

---
Coefficient de diffusion
Hprépa thermodynamique, J-M Brébec

---
Equation de diffusion
Méthode :
1) Faire un bilan sur une tranche entre x et x+dx
2) Utiliser la conservation de la matière
3) Utiliser la loi de Fick

---
Diffusion thermique

---
Diffusion thermique
λ

---
Conclusion
Conduction électrique
Diffusion de
particules
Conduction thermique
   Potentiel électrique V	Densité particulaire n*	Température T
widevec{j_{élec}}
widevec{j_{N}}
widevec{j_{th}}
en W.m-2
en s-1.m-2
en A.m-2
i = {dq} over {dt}
%PHI = {dn^{%Ux2736}} over {dt}
%PHI = {%delta Q} over {dt}
Loi d'Ohm locale
Loi de Fick
Loi de Fourier
widevec{j_{élec}} = - %sigma widevec{grad}V
widevec{j_{N}} = - D widevec{grad}n^{%Ux2736}
widevec{j_{th}} = - %lambda widevec{grad}T
σ en S.m-1
D en m².s-1
λ en W.K-1.m-1
R_{part} = {T_{1} - T_{2}} over {%PHI}
R_{élec} = {V_{1} - V_{2}} over {i} = {U} over {i}
R_{part} = {n^{%Ux2736}_{1} - n^{%Ux2736}_{2}} over {%PHI}