## Slide 1: Mesures et contrôles

## Slide 2
Capteurs
Capteur actif : Générateur
Capteur actif : Résistance

## Slide 3
Four
Mesurande : T
Capteur : Thermomètre à alcool
Affichage de la mesure : Graduation

## Slide 4: Physique Chimie T STL

## Slide 5
Four
Mesurande : T
Capteur : Thermistance Pt 100
Affichage de la mesure : Graduation
R = R0 f(T-T0)
R0 constante en Ω
f fonction caractéristique du capteur

## Slide 6: T STL p.68

## Slide 7
Ω
Eau à la température T
Pt 100

## Slide 8
Cahier des charges :
Mesure de la température dans une réaction chimique pour 500 °C < T < 1200 °C.
Pas de Tungstène car susceptible de réagir avec les produits
Précision exigée : 0,5 %
Temps de réponse d’au moins 20 s

## Slide 9
Thermistance | Plage de température | Précision
Résistance au Germanium | -300 °C – - 150 °C | +/- 1,5 %
Résistance Pt 100 | -200°C – 600 °C | +/- 0,5 %
Thermocouples | X | X
Cuivre/Constantan type T | -270 °C – 370 °C | +/- 0,75 %
Chromel/Alumel type K | -270°C – 870 °C | +/- 0,75 %
Fer/Constantan | -210 °C – 800 °C | +/- 0,75 %
Pt-Rh (10%) / Pt Type S | -50 °C – 1500 °C | +/- 0,4 %

## Slide 10
Thermistance | Plage de température | Précision
Résistance au Germanium | -300 °C – - 150 °C | +/- 1,5 %
Résistance Pt 100 | -200°C – 600 °C | +/- 0,5 %
Thermocouples | X | X
Cuivre/Constantan type T | -270 °C – 370 °C | +/- 0,75 %
Chromel/Alumel type K | -270°C – 1250 °C | +/- 0,75 %
Fer/Constantan | -210 °C – 800 °C | +/- 0,75 %
Pt-Rh (10%) / Pt Type S | -50 °C – 1500 °C | +/- 0,4 %

## Slide 11
Thermistance | Plage de température | Précision
Résistance au Germanium | -300 °C – - 150 °C | +/- 1,5 %
Résistance Pt 100 | -200°C – 600 °C | +/- 0,5 %
Thermocouples | X | X
Cuivre/Constantan type T | -270 °C – 370 °C | +/- 0,75 %
Chromel/Alumel type K | -270°C – 1250 °C | +/- 0,75 %
Fer/Constantan | -210 °C – 800 °C | +/- 0,75 %
Pt-Rh (10%) / Pt Type S | -50 °C – 1500 °C | +/- 0,4 %

## Slide 12
Thermistance | Plage de température | Précision
Résistance au Germanium | -300 °C – - 150 °C | +/- 1,5 %
Résistance Pt 100 | -200°C – 600 °C | +/- 0,5 %
Thermocouples | X | X
Cuivre/Constantan type T | -270 °C – 370 °C | +/- 0,75 %
Chromel/Alumel type K | -270°C – 1250 °C | +/- 0,75 %
Fer/Constantan | -210 °C – 800 °C | +/- 0,75 %
Pt-Rh (10%) / Pt Type S | -50 °C – 1500 °C | +/- 0,4 %

## Slide 13
Phénomène Physique
Mesurande
Capteur
Affichage de la mesure
Domaine nominal d’utilisation
Précision
Etalonnage
Erreurs ??