## Slide 1: Solides cristallins

## Slide 2
 | Sites tétraédriques | Sites octaédriques
Population | 8 (centre des 8 cubes d’arête a/2) | 4(centre+milieu d’arêtes)
Coordinence | 4 | 6
Habitabilité | rt = 0.225r | ro=0.414r

## Slide 3: Les alliages métalliques d’insertion: l’acier
Pourcentage de carbone | < 0.25% | 0.25 à 0.7% | 0.8 à 1.5% | >2%
Propriétés de l’acier | Plus résistant, reste malléable | Plus résistant, facile à usiner | Encore plus résistant, cassant | Lourd, très dur, très cassant
Utilisation | Carrosserie de voiture | Vis, boulons, grilles de clôtures | Outils de découpe | Fonte décorative

## Slide 4: Les cristaux covalents : le carbone sous toutes ces formes
 | Diamant | Graphite | Fullerène
Température de changement d’état | 3 500°C (fusion) | 3 642 °C (sublimation) | 
Dureté | Extrêmement dur | Friable | 
Aspect | Transparent | Noir opaque | 
Propriétés électriques et thermiques | Isolant | Conducteur dans deux directions et isolant dans la troisième | 

## Slide 5
 | Exemples | Cohésion du cristal | Direction des liaisons | Energie des liaison (kJ/mol) | Tf et Téb | Conductivité électrique | Propriétés physiques
Cristaux métalliques | Fer, cuivre,or | “mer d’électron” délocalisée | NON | 100-800 | Généralement élevée (~103°C) | Bon conducteurs (de l’ordre de 107S/m) | Solides dures mais malléables et ductiles
Cristaux covalents | Carbone (diamant, grpahite), Silice SiO2 | Liaisons covalents | OUI | 200-800 | Très élevées (~103°C) | Généralement isolant | Solides durs et fragiles
Cristaux ioniques | Chlorure de sodium (NaCl), Oxyde de magnésium (MgO) | Forces coulombiennes | NON | 100-600 | Elevées (~102°C-103°C) | Isolant | Solides durs et fragiles
Cristaux moléculaires | Diiode, Eau, Dioxyde de carbone | Interactions de Van Der Waals et liaisons hydrogènes | NON | 5-30 | Faibles (<100°C) | Isolant | Gaz, liquides ou solide. Les solides sont mous souvent fragiles
 | Cristaux métalliques | Cristaux ioniques | Cristaux covalents | Cristaux moléculaires
Exemples | Fer, cuivre,or | Chlorure de sodium (NaCl), Oxyde de magnésium (MgO) | Carbone (diamant, grpahite), Silice SiO2 | Diiode, Eau, Dioxyde de carbone
Types de liaisons | Métalliques (électrons délocalisés) | Ioniques (entre cations et anions) | Covalente | De Van der Waals, plus forte si liaison H
Température de fusion | Elevé (~103°C) | Assez élevées (~102°C-103°C) | Très élevées (~103°C) | Faibles (<100°C)
Propriétés mécaniques | Dur, malléable;ductile | Dur mais cassant | Dur et peu malléable | Fragile
Propriétés électriques | Conducteur Isolant | Isolant | Le plus souvent isolant | Isolant
Propriétés de solubilisation | Insoluble | Très soluble dans les solvants polaires | Insoluble | Très soluble dans un solvant adéquat

## Slide 6
Rayon métallique |  | 
Rayon Covalent |  | 
Rayon ionique |  | 
Rayon de Van Der Waals |  | 

## Slide 7
 | Fer α | Fer γ
Température | < 912°C | 912°C<T<1400°C
Maille cristalline | CS (cubique simple) | CFC
Population | 2 | 4
Masse volumique (g/cm3) | 7.87 | 8.21
Propriétés physiques | Doux, malléable, magnétique | Paramagnétique